## Slide 1
29 cm
2.4 cm
B
34 cm
> 19 cm
1.5 cm
1 cm
Grampa
de abrochadora
Agujero
de perforadora
A
MÁSCARA DE PROTECCIÓN CASERA
Materiales necesarios
Lámina PET de botellas plásticas lisas.
2 Cordones, tiras de tela o 1 elástico.
Abrochadora
Perforadora de escritorio
Tijera
Cutter
Medidas de las láminas

## Slide 2
Tome una botella transparente y lisa (ejemplo: de soda, gaseosas de al menos 2 litros).
1
Corte los extremos de la botella con un cutter.
2
Abra la botella realizando un corte a lo largo con una tijera
3
Limpie el pegamento de la etiqueta con aguarrás o alcohol
4
Marque y recorte el modelo A de la página anterior
5
Tome otra lámina de plástico (puede ser opaca y/o de color)
6
Recortar con tijera según
las medidas del molde B
7
Perfore con perforadora a 1cm del borde, de cada lado
10
Superponga A con B y marque las posiciones de los agujeros (1cm del borde) y grampas (2cm del borde)
8
Abroche con abrochadora a 1.5cm del borde, de cada lado
9
Ate un cordón, tela o elástico en cada agujero
11
Así se verá desde arriba
12
Ajustar la máscara con un nudo entre los dos cordones o elásticos
13
Instrucciones de armado